## Slide 1: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 09 CLP – Arquitetura de Sistemas SCADA
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: CLP – Introdução SCADA
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), sistema para supervisão, controle e aquisição de dados de processos industriais. Permite monitorar em tempo real plantas industriais, subestações, linhas de produção.
Funções principais
Interface Homem-Máquina (IHM)
Alarmes e eventos
Armazenamento de dados (historiador)
Controle remoto

## Slide 4: CLP – Arquitetura SCADA
Níveis de um sistema SCADA
Fluxo
Sensores → CLP → Supervisório (SCADA) → Operador
Nível | Descrição
Campo | Sensores, atuadores, PLCs
Controle | PLCs, RTUs(Unidades Remotas)
Supervisão | Servidores SCADA, IHM
Corporativo | Integrador com ERP, análise de dados

## Slide 5: CLP – Integração PLC + SCADA
CLP coleta e processa sinais do processo;
Envia dados via protocolos (Modbus, OPC, Profibus) para o SCADA;
SCADA armazena, apresenta e permite controle remoto.

## Slide 6: CLP – Vantagens Arq. SCADA com CLP
Monitoramento em tempo real;
Redução de falhas e paradas;
Registro de histórico de eventos para análise;
Aumento da eficiência operacional.

## Slide 7: CLP – Exemplos: Aplicação c/ SCADA
Fábricas automatizadas, linhas de montagem;
Tratamento de água e esgoto;
Sistemas elétricos (subestações elétricas);
Indústria de alimentos e bebidas.

## Slide 8: Leitura Específica
[1] Aplicações E Análise De Sistemas Supervisórios "SCADA"
Disponível em:
https://www.ifg.edu.br/attachments/article/3018/IC_2011_Geyverson%20Durigon.pdf
[2] Sistemas Supervisórios
Disponível em:
https://dspace.doctum.edu.br/bitstream/123456789/3885/1/Sistema%20Supervis%C3%B3rio%20_Artigo_2021_2.pdf

## Slide 9: Aprenda+
[1] Sistemas Supervisórios SCADA
Disponível em: https://youtu.be/jtvd3-4Z3ik
[2] Sistemas Supervisórios SCADA
Disponível em:
https://youtu.be/672Myg3h58o ; https://youtu.be/VugW_0kmf1I

## Slide 10: Dinâmica/Atividade
O que significa a sigla SCADA e qual é o objetivo desse tipo de sistema?
SCADA significa Supervisory Control and Data Acquisition. Seu objetivo é monitorar e controlar processos industriais em tempo real, oferecendo uma interface gráfica para operadores.
Explique como ocorre a comunicação entre um CLP e um sistema SCADA.
A comunicação ocorre via protocolos industriais como Modbus, OPC ou Profibus. O CLP coleta dados dos sensores e os envia ao SCADA, que exibe essas informações ao operador e permite o envio de comandos ao CLP.

## Slide 11: Dinâmica/Atividade
Quais são os quatro níveis típicos de uma arquitetura SCADA e o que cada um representa?

## Slide 12: Dinâmica/Atividade
Simulação de CLP + SCADA - Utilizar softwares como:
CODESYS ou TIA Portal (programação de CLP)
FactoryTalk View ou Ignition (SCADA)
Desafio - Criar projeto, botão ativa lâmpada/visualização IHM/SCADA:
Um botão (entrada digital);
Uma lâmpada (saída digital);
Monitoramento do estado via tela SCADA.

## Slide 13: Referências Bibliográficas
[1] SANTOS, Fabrício Teixeira dos; MARINATO, Matheus Mariano. SISTEMA SUPERVISÓRIO. 2021.
[2] ZANGHI, Eric. Sistemas SCADA: Conceitos. Proteção e Comunicação de Sistemas Elétricos de Potência, 2019.

## Slide 14: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor M.Sc. Heleno Cardoso