## Slide 1: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 05 CLP – Programação – LADER Aplicação e Prática
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: CLP – Aplicação
Os CLPs são utilizados em uma vasta gama de setores industriais, como:
Indústria Automotiva: Para controlar linhas de montagem, robôs industriais, sistemas de transporte, etc.
Sistemas de HVAC: Para controle de temperatura, ventilação e ar condicionado.
Indústria Alimentícia e Bebidas: Para automação de processos de produção, controle de qualidade, embalagem e distribuição.

## Slide 4: CLP – Aplicação
Sistemas de Energia e Utilities: Para controle de distribuição elétrica, tratamento de água, e controle de sistemas de geração de energia.
Indústria Química e Petroquímica: Para controle de reatores, fluxos de material, sistemas de segurança, entre outros.

## Slide 5: CLP – Prática (Passos)
Leitura dos requisitos do sistema: Antes de programar o CLP, é necessário entender o sistema que será controlado.
Desenvolvimento do diagrama de controle: A lógica do sistema é desenhada de forma visual (geralmente com diagramas ou fluxogramas).
Programação: Utilizando a linguagem adequada (geralmente Ladder), os controles e ações são programados.

## Slide 6: CLP – Prática (Passos)
Testes e validação: O código é testado e validado em um ambiente simulado antes de ser implementado no sistema real.
Implementação e manutenção: O CLP é implementado no sistema e passa a ser monitorado e mantido para garantir que o controle seja eficiente e seguro.

## Slide 7: CLP – Exemplos Práticos
Controle de Motores: Programar o CLP para controlar o acionamento e desligamento de motores em uma linha de produção.
Controle de Sensores de Temperatura: Em um sistema de aquecimento industrial, o CLP pode ser programado para controlar a temperatura com base nas leituras dos sensores.
Automação de Máquinas: Máquinas de embalagem podem ser programadas para realizar tarefas como fechamento de embalagens, troca de materiais, etc.e mantido para garantir que o controle seja eficiente e seguro.

## Slide 8: CLP – Sinking vs Sourcing
Em CLP I/O e em sensores NPN e PNP, os termos "Sinking" e "Sourcing" referem-se ao tipo de configuração de circuito e à maneira como o sensor e o CLP interagem com o sinal.
NPN (Sinking) - Sensor NPN Sinking -> CLP Fonte Sourcing (+)
Sinking: Um sensor NPN é um dispositivo de tipo sinking, ou seja, ele "puxa" a corrente para terra. Quando o sensor NPN é ativado, ele fecha o circuito para a terra (GND).
Fonte de Alimentação: Para esse tipo de sensor, o dispositivo de controle ou CLP precisa ser configurado como Fonte Sourcing. Ou seja, o CLP fornecerá a corrente positiva (+) para o sensor, e o sensor "puxa" essa corrente para o GND quando detecta o sinal.

## Slide 9: CLP – Sinking vs Sourcing
PNP (Sourcing) - Sensor PNP Sourcing -> CLP Fonte Sinking (-).
Sourcing: Um sensor PNP é um dispositivo de tipo sourcing, ou seja, ele "fornece" corrente ao dispositivo de controle. Quando o sensor PNP é ativado, ele conecta a alimentação positiva (+) ao CLP ou outro dispositivo de controle.
Fonte de Alimentação: Para esse tipo de sensor, o CLP deve ser configurado como Fonte Sinking. O CLP recebe a corrente positiva (+) do sensor e faz o controle ao fornecer a corrente negativa (-) ao sensor quando necessário.
Resumo
NPN (Sinking): Sensor puxa a corrente para o GND. O CLP, Fonte Sourcing (+).
PNP (Sourcing): Sensor fornece a corrente positiva. O CLP, Fonte Sinking (-).

## Slide 10: Leitura Específica
[1] CLP - Aplicação/Prática 1.
Disponível em: https://groupmaxi.com.br/parker/produtos-omrom-plc.pdf
[2] CLP - Aplicação/Prática 2.
Disponível em: http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/603

## Slide 11: Aprenda+
[1] CLP - Aplicação/Prática 1.
Disponível em: https://youtu.be/HbMCIrJxFiw
[2] CLP - Aplicação/Prática 2.
Disponível em: https://youtu.be/3vtTGEXRJkk
[3] CLP - Aplicação/Prática 3 (Inglês).
Disponível em: https://youtu.be/1WQ70KJu6EY
[4] CLP - Aplicação/Prática 4 (Inglês).
Disponível em: https://youtu.be/CM6DntkoYyQ
[5] CLP - Aplicação/Prática 5 (Inglês).
Disponível em: https://youtu.be/wN9cKSTeedM

## Slide 12: Dinâmica/Atividades
Atenção: Configuração do Circuito
NPN sensor Sinking -> CLP Fonte Sourcing (+) M
PNP sensor Sourcing -> CLP Fonte Sinking (-) M
Simulador da WEG – CLIC02 Edit
https://www.weg.net/institutional/BR/pt/
(Menu: Produtos->Automação e Controle Industrial-> Controladores Lógicos e Programáveis)
Os alunos deverão pesquisar e montar um roteiro de prática com LADDER para ser aplicado no Laboratório de Circuitos Elétricos.

## Slide 13: Referências Bibliográficas
[1] DA SILVA, Msc Marcelo Eurípedes. Controladores Lógico Programáveis-Ladder. 2007.
[2] SANTOS, Alane Cássia Silva Santana; SACRAMENTO, Cauã Will Quadros Silva do. Aplicação de CLP em um sistema de tratamento de água, oriundo de coleta de água de chuva. 2024.

## Slide 14: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor M.Sc. Heleno Cardoso