## Slide 1: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 01 Fundamentos da Automação Industrial
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Objetivo da Aula
Compreender os conceitos básicos da automação industrial, focando em três pilares principais:
Aplicações de CLP (Controlador Lógico Programável);
Diferença entre sinais digitais e analógicos;
Uso de sensores e atuadores industriais.

## Slide 4: Introdução
Destacamos a importância da automação na indústria moderna, de acordo com os seguintes componentes:
Automação industrial: Processo que utiliza sistemas automáticos para controlar máquinas e processos industriais, minimizando a intervenção humana;
A automação no cenário atual: Otimização de processos, aumento da eficiência e redução de erros são algumas das principais vantagens.

## Slide 5: Conexão com a Indústria
A automação é essencial em setores como:
Manufatura;
Alimentos e bebidas;
Petroquímica;
Automotivo, entre outros.

## Slide 6: Automação Industrial
A automação industrial é um campo da engenharia que visa a aplicação de sistemas de controle, como computadores, controladores lógicos programáveis (CLPs) e sistemas de automação, para operar equipamentos em processos industriais, como a produção, montagem, testes e controle de qualidade.
A evolução da automação tem sido fundamental para aumentar a eficiência, qualidade e segurança nas fábricas e plantas industriais.

## Slide 7: Perspectiva Histórica
Era Pré-Industrial: Produção manual. Habilidades artesanais;
Revolução Industrial: Máquina a Valor; Tecelão mecânico. Linha de montagem, Henry Ford.
Automação Mecânica e Eletrônica: Uso de tecnologias, tais como, sensores, motores elétricos, sistemas pneumáticos. Sendo o marco, a substituição de relés por CLP.
Era Digital: Evolução dos microprocessadores, redes digitais. Sistemas de Controle Distribuído (DSC) e a Supervisão de Controle e Aquisição de Dados (SCADA);

## Slide 8: Estado da Arte da Automação
A Indústria 4.0 é a quarta revolução industrial e está focada na integração de tecnologias digitais nos processos de fabricação.
Internet das coisas (IoT);
Inteligência artificial (IA);
Big Data;
Sistemas ciberfísicos para criar fábricas inteligentes e conectadas;

## Slide 9: Estado da Arte da Automação
Automação Inteligente e Autônoma - decisões autônomas baseadas em dados coletados em tempo real, veículos, drones, usados em operações para transportes e inspeções;
Simulação e Digital Twin - criação de uma réplica digital exata de um processo, produto ou sistema, que pode ser usado para simulação, monitoramento e análise;

## Slide 10: Estado da Arte da Automação
Manufatura Aditiva - A impressão 3D ou manufatura aditiva, permite a produção de peças e componentes de maneira eficiente e sob demanda;
Integração de Sistemas e Comunicação em Tempo Real - integração de diferentes sistemas, como máquinas, sensores, etc. Protocolos OPC-UA, internet 5G.

## Slide 11: Desafios e Perspectivas Futuras
Custo elevado de implementação para tecnologias avançadas;
Segurança cibernética para proteger sistemas de automação contra ataques externos;
Qualificação de mão de obra para operar e gerenciar tecnologias avançadas.
No futuro, a automação industrial pode se concentrar em áreas como automação autônoma em larga escala, indústrias sustentáveis que promovem processos mais ecológicos e integração total de cadeias de suprimento por meio da automação e da conectividade em tempo real.

## Slide 12: Aplicações CLP
Definição: O CLP é um dispositivo eletrônico usado para controlar e automatizar processos industriais, substituindo sistemas tradicionais com relés.
Componentes principais:
CPU (Unidade Central de Processamento): Responsável pela execução dos programas.
Entradas e Saídas: Responsáveis pela comunicação com sensores e atuadores.
Módulos de comunicação: Permitem que o CLP se conecte a outros sistemas ou dispositivos.

## Slide 13: CLP

## Slide 14: Exemplo de Aplicação CLP
Exemplo de aplicação de CLP: Em uma linha de montagem de automóveis, o CLP controla a movimentação de peças através de esteiras, ativando motores e sensores para garantir que cada peça seja montada corretamente.
Como o CLP pode otimizar a linha de produção de uma fábrica?
aumento da eficiência, redução de falhas e melhora no desempenho

## Slide 15: Fundamentos Digital x Analógico
Diferenças entre sinais digitais e analógicos e como ambos são utilizados em automação industrial.
Sinal Digital:
  Definição: Representa informações em dois estados discretos: 0 (desligado) e 1 (ligado).
  Aplicação: Usado para controle de sistemas on/off, como o acionamento de motores e luzes.

## Slide 16: Fundamentos Digital x Analógico
Sinal Analógico:
  Definição: Representa informações em um intervalo contínuo, podendo variar entre vários valores (exemplo: tensão ou corrente).
  Aplicação: Usado para medir variáveis contínuas, como temperatura, pressão e velocidade.
Comparação:
  Digital: Menos suscetível a ruídos, mas limitado em precisão.
  Analógico: Mais preciso, mas sensível a interferências.

## Slide 17: Fundamentos Digital x Analógico
Exemplo prático:
Digital: Um sensor de presença que liga um motor quando detecta movimento.
Analógico: Um sensor de temperatura que envia uma variável contínua ao CLP para ajustar a temperatura de um forno.
Qual a principal vantagem de utilizar sinais analógicos em comparação com os digitais em processos de controle de temperatura?

## Slide 18: Sensores e Atuadores
Sensores:
  Definição: Dispositivos que detectam variações de grandezas físicas (temperatura, pressão, proximidade, etc.) e as convertem em sinais elétricos.
  Exemplo: Sensores de proximidade usados para verificar a posição de uma peça em uma linha de produção. Existem sensores de: nível, vazão, distância, umidade, proximidade, viscosidade, temperatura, etc.

## Slide 19: Sensores e Atuadores
Atuadores:
  Definição: Dispositivos que executam uma ação física (mover uma peça, abrir ou fechar uma válvula, ligar um motor).
  Exemplo: Atuadores pneumáticos que controlam a movimentação de braços robóticos em uma célula de montagem.
  Tipos de atuadores: motores, lâmpadas, alarmes, buzinas, autofalantes, campainhas, resistência elétrica, válvulas, pistões, etc, gerando: luz, calor, som ou movimento.

## Slide 20: Sensores e Atuadores
Integração com o CLP:
O CLP recebe informações dos sensores e, com base na programação, envia sinais para os atuadores executarem as ações necessárias.
Exemplo prático de aplicação: Em uma linha de produção, o sensor de temperatura monitora a temperatura de um forno e, quando atinge um valor crítico, o CLP aciona um atuador para desligar o forno.

## Slide 21: Sensores e Atuadores
Como um sensor de temperatura pode influenciar a operação de um atuador em um sistema automatizado?

## Slide 22: Conclusão
CLP;
Sinais digitais e analógicos;
Integração de sensores e atuadores.
Importância na prática industrial: A automação melhora a precisão, aumenta a produtividade e reduz falhas.

## Slide 23: Leitura Específica
[1] Automação de Processo.
Disponível em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/56_artigo_-_paula_ananda_0.pdf
[2] Sensores e Atuadores.
Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/193907/PEAS0277-D.pdf?sequence=-1

## Slide 24: Aprenda+
[1] I/O Digital x Analógico: Qual a diferença?
Disponível em: https://youtu.be/zeX_x2bq7s8
[2] Atuadores, Saídas, e Malha de Controle Fechada.
Disponível em: https://youtu.be/EUH2zU5mTYE

## Slide 25: Dinâmica/Atividades
CLP
Explique como o uso de CLPs pode reduzir custos operacionais em uma planta industrial?
Sobre Sinais
Cite um exemplo prático em que a utilização de um sinal digital seria mais vantajosa do que um sinal analógico em uma aplicação industrial.

## Slide 26: Dinâmica/Atividades
Sobre Sensores e Atuadores
Descreva um processo industrial no qual um sensor de proximidade e um atuador pneumático podem ser usados em conjunto para garantir a eficiência do processo.

## Slide 27: Referências Bibliográficas
[1]
DE ARAÚJO SILVA, Paula Ananda; SOARES, Ítalo Rodrigo Monte. PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE ENFARDAMENTO DE UMA PERFILADEIRA DRYWALL DE UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA.
[2]
SILVEIRA, Leonardo; LIMA, Weldson Q. Um breve histórico conceitual da Automação Industrial e Redes para Automação Industrial. Redes para Automação Industrial. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, p. 16, 2003.

## Slide 28: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor M.Sc. Heleno Cardoso